1

|  | СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ |
| --- | --- |
|  |  | Номер тома | Обозначение | Наименование | Примеч. |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | 1 | 9/20 - ПЗ | Раздел 1 «Пояснительная записка» |  |
|  |  | 2 | 9/20 - ППО | Раздел 2 «Проект полосы отвода» |  |
|  |  | 3 | 9/20 - ТКР | Раздел 3 «Технологические и конструктивные ре- шения линейного объекта. Искусственные соору- жения» |  |
|  |  | 3.1 | 9/20 - ТКР | Раздел 3 Подраздел 1 «Пояснительная записка» |  |
|  |  | 3.2 | 9/20 - ТКР-ГР | Раздел 3 Подраздел 2 «Графические материалы» |  |
|  |  | 4 | 9/20 - ИЛО | Раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входя- щие в инфраструктуру линейного объекта» |  |
|  |  | 5 | 9/20 - ПОС | Раздел 5 «Проект организации строительства» |  |
|  |  | 6 | 9/20 - ПОД | Раздел 6 «Проект организации работ по сносу (де- монтажу) линейного объекта» | Не разраба- тывался |
|  |  | 7 | 9/20 - ООС | Раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды» |  |
|  |  | 8 | 9/20 -- ПБ | Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» |  |
|  |  | 9 |  | Раздел 9 «Смета на строительство» |  |
|  |  | 9.1 | 9/20 - СМ 1 | Раздел 9 Подраздел 1 «Сводный сметный расчет стоимости строительства» |  |
|  |  | 9.2 | 9/20 - СВ 2 | Раздел 9 Подраздел 2 «Сводная ведомость объемов работ» |  |
|  |  | 9.3 | 9/20 - СМ 3 | Раздел 9 Подраздел 3 «Сметная документация» |  |
|  |  | 10 | 9/20 - ИД | Раздел 10 «Проект планировки территории и про- ект межевания территории в его составе для раз- мещения линейного объекта» |  |
|  |  |  |  | Приложения: |  |
|  |  |  | 7/20 - ИГДИ | «Технический отчет по инженерно–геодезическим изысканиям» |  |
| Взаи. инв. № |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8/20 - ИГИ | «Технический отчет по инженерно–геологическим изысканиям» |  |
|  |  |  |  | 7/20 - ИГМИ | «Технический отчет по инженерно– гидрометеорологическим изысканиям» |  |
|  |  |  |  | 8/20 - ИЭИ | «Технический отчет по инженерно–экологическим изысканиям» |  |
| Подп. и дата |  |  |  |  |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. | Исходно-разрешительная документация | 7 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Проект планировки (основная часть) | 9 |
|  | 2.1 | Положение о размещении объектов реконструкции | 9 |
|  | 2.2.1 | Цели и задачи проекта планировки. | 9 |
|  | 2.2 | Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика | 9 |
|  | 2.2.1 | Сведения о линейном объекте | 9 |
|  | 2.2.2 | Характеристика трассы линейного объекта и района его строительства | 9 |
|  | 2.2.3 | Технико-экономическая характеристика линейного объекта | 14 |
|  | 2.2.4 | Сведения об основных технологических операциях линейного объекта | 15 |
|  | 2.2.5 | Перечень пересечений | 16 |
| 3. | Проект планировки (материалы обоснования). | 18 |
|  | 3.1. | Обоснование положений по размещению линейного объекта | 18 |
|  | 3.1.1 | Климатическая характеристика района проектирования | 18 |
|  | 3.1.2 | Инженерно-геологические характеристики территории проектирования | 25 |
|  | 3.1.3 | Гидрогеологические условия | 27 |
|  | 3.1.4 | Тектоника. Сейсмические условия | 27 |
|  | 3.2. | Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. | 28 |
|  | 3.3 | Охранные зоны | 31 |
|  | 3.4 | Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подготовке территории | 32 |
|  | 3.4.1 | Воздействие проектируемого объекта на почвенно-растительный покров. | 33 |
| 4. | Проект межевания | 34 |
|  | 4.1 | Пояснительная записка | 34 |
|  | 4.1.1 | Цели и задачи проекта межевания территории | 34 |
|  | 4.1.2 | Сведения о размерах земельных участков, представленных для размеще- ния линейного объекта (полоса отвода). | 34 |
|  | 4.1.3 | Рекомендации по установлению границ на местности | 39 |
| 5. | Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории | 35 |
|  | 5.1. | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению по- жарной безопасности | 41 |
|  | 5.2. | Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия | 41 |
|  | 5.3 | Мероприятия по охране окружающей среды | 41 |
| 6. | Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности | 50 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | 51 |
|  | 1. | Договор № 19 от 17.08.2020 г | 52 |
|  | 2. | СРО-И-020-11012010 | 58 |
|  | 3. | Постановление Администрации Ершовского муниципального района Саратовской области № 322 от 08.04.2020 . | 60 |
|  | 4. | Письмо 03-03/26 Управления по охране объектов культурного насле- дия. | 61 |
|  | 5. | Письмо №213 Администрации Декабрьского МО о ООПТ местного значения | 62 |
|  | 5. | Письмо № 12041 Министерство природных ресурсов и экологии Сара- товской области | 63 |

Изм.

Кол.уч

.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

9/20-ИД

Лист

5

|  | 6. | Письмо № 12723 Министерство природных ресурсов и экологии Сара- товской области | 64 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Графические приложения |  |
|  | 7. | Чертеж проекта планировки территории |  |

1.Исходно-разрешительная документация

Изм.

Кол.уч

.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

9/20-ИД

Лист

6

|  | Проект планировки территории (ППТ) и проект межевания территории (ПМТ) по объекту «Реконструкция системы водоснабжения в п. Целинный, Ер- шовского района, Саратовской области» (1этап) на территории Декабристского муниципального образования разработан по заказу Администрацией Декаб- ристского МО Ершовского района Саратовской области. Планировочная документация на территорию разрабатывается на основании: Муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Ба- лаковского муниципального района»; Договора № 9 от «17» августа 2020 г; Постановление Администрации Ершовского муниципального района Сара- товской области № 322 от 08.04.2020 г. «О подготовке документации по плани- ровке территории и проекта межевания для размещения линейного объекта «Ре- конструкция системы водоснабжения в п. Целинный»; и в соответствии с требованиями действующего законодательства: -Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года 190-ФЗ; Земельный Кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. №136-ФЗ; Федеральный закон №184-ФЗ от 27 декабря 2002 г. «О техническом регу- лировании»; Федеральный закон №169-ФЗ от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной дея- тельности в Российской Федерации»; Федеральный закон №7-ФЗ от 10.02.2002 года «Об охране окружающей среды»; Федеральный закон № 73-ФЗ от 25.06.2002 года «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации»; Федеральный закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Государственного комитета РФ по строительству и жилищ- но-коммунальному комплексу от 29.10.2002 г. № 150 «Об утверждении инструк- |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | ции о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градострои- тельной документации» (СниП 11-04-2003) (в части не противоречащей Градо- строительному Кодексу РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ); Постановление Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Фе- дерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»; Постановление Госстроя СССР от 30 марта 1973 г. «Нормы отвода земель для магистральных трубопроводов» СН 452-73. - СанПин 2.2.2.1/2.0.1.1.1200-03 «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы». Проект планировки и проект межевания территории по объекту: «Реконструкция систе- мы водоснабжения в п. Целинный Ершовского района, Саратовской области» (1этап) на тер- ритории Декабристского муниципального образования Саратовской области выполнен доцен- том кафедры «Природообустройство, строительство и теплоэнергетика» ФГБОУ ВО Саратов- ский ГАУ в г. Саратов. 2. Проект планировки территории (основная часть) 2.1. Положение о размещении объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | 2.1.1. Цели и задачи проекта планировки Проект планировки территории линейного объекта - документация по пла- нировке территории, подготовленная в целях обеспечения устойчивого развития территории линейных объектов, образующих элементы планировочной структуры территории. В составе проекта планировки территории подготовлен проект межевания территории. Целью проекта планировки территории является подготовка проектных предложений по установлению границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, параметров таких зон. Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика Сведения о линейном объекте Реконструкция подводящего водопровода в п. Целинный, п. Мирный, п. п. Новый, с. Орловка Ершовского района Саратовской области позволит обеспе- чить нужды хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения суще- ствующих потребителей в сельских населенных пунктах. Характеристика трассы линейного объекта и района его строительства В административном отношении участок работ относится к Декабристскому МО и находится в Ершовском районе Саратовской области Российской Федера- ции. Административный центр — посёлок Целинный. Декабристское МО находится в восточной части Саратовской области, в степной зоне, в пределах Сыртовой равнины. |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Дорогой с асфальтовым покрытием село связано с автотрассой Р226. Посёлок Целинный расположен в 17 км по прямой в восточном направле- нии от районного центра города Ершов (от центра города). По автомобильным дорогам расстояние до центра Ершова составляет 21 км, до областного центра го- рода Саратова — 200 км. Посёлок Новый находится в 3 км (по прямой) от п. Целинный в юго- восточном направлении и примерно 17 километров (по прямой) к востоку от го- рода Ершова. Поселок Орловка находится в 9,5 км (по прямой) от п. Целинный в северо- восточном направлении и примерно 21 километра (по прямой) к востоку-северо- востоку от города Ершов. Поселок Мирный находится в 10 км (по прямой) от п. Целинный в восточном направлении, на западном берегу пруда Орловский, на расстоянии примерно 21 километра (по прямой) к востоку от города Ершов. Архитектурно – планировочная форма населенных пунктов компактная многорядная. Поселковые улицы имеют различную протяженность. Все населен- ные пункты застроены деревянными и кирпичными одноэтажными домами уса- дебного типа с надворными хозяйственными постройками и приусадебными зе- мельными участками, используемые под огороды. Поселковые улицы в основном имеют щебеночное покрытие, за исключением центральных улиц. Климат в месте проектирования отличается резкой континентальностью, ко- торая проявляется в значительных колебаниях температуры дня и ночи, зимы и лета, в быстром переходе от зимы к лету при кратком весеннем периоде. Весна характер- на как интенсивным таянием снегов, так и типичным для весны возвратом холодов. Характерными чертами климата является неустойчивость и дефицит осадков, большая сухость воздуха и почвы, интенсивность испарения и обилие солнечной ра- диации в течение всего вегетационного периода. Климатические особенности территории проявляются через типы погоды, каждому из которых соответствует свой диапазон температуры и влажности возду- ха. Зимой (декабрь-февраль) выделяются три типа погоды: холодная, умеренно хо- |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | лодная и относительно теплая. В теплом сезоне (май-сентябрь) преобладает про- хладная, умеренно теплая, теплая и жаркая погода. Главные сезоны года – летний и зимний – длятся 4,5- 5 месяцев, а переходные – около месяца. Особенностью погодных условий зимнего сезона является интенсивная цик- лоническая деятельность, сопровождаемая усилением западного переноса. Зима длится от 4 до 5 месяцев. Характерным для зимы является вынос холодного конти- нентального воздуха по юго-западному отрогу Сибирского барического максимума. Практически ежегодно в отдельные дни возможно понижение температуры ниже минус 30° C. В годы с активной циклонической деятельностью зимы бывают снеж- ными и теплыми. Под влиянием теплых воздушных масс, выносимых со Средизем- ного моря и Атлантики, температуры повышаются до положительных значений, до- стигая 4 – 7о. В весенний период характерной чертой циркуляции являются меридио- нальные переносы воздушных масс. С ними связаны, с одной стороны, выносы теплого воздуха с юга и юго-запада, с другой - вторжение арктических масс, обу- словливающих весенние возвраты холодов и задержки в ходе весны. Начинается весна в начале апреля с переходом среднесуточной температуры воздуха через 0°С, а заканчивается в середине мая. В отдельные годы наступление весны про- исходит с задержкой на полторы - две недели, в другие годы весна наступает на столько же раньше. Летом характер погоды определяется ослаблением циклонической деятель- ности и трансформацией воздушных масс в антициклонах. Преобладающим яв- ляется радиационный фактор, в связи с чем наблюдается жаркая и сухая погода. В отдельные годы температура воздуха днем довольно продолжительное время не опускается ниже 25, а ночью 20° С. Осадки, хотя они и преобладают в количе- стве над зимними, носят ливневой кратковременный характер. C наступлением осени температура воздуха понижается. Первые заморозки возможны уже в начале сентября, наиболее же часто они наблюдаются в конце сентября - начале октября. В октябре начинается промерзание верхнего слоя почвы. |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Переходу к зиме предшествует предзимье - период с частой сменой мороз- ных дней оттепелями, установлением и неоднократным сходом снежного покро- ва. Геологическое строение. Геологическое строение всех трех участков схожее. До исследованной глубины 3,0 м принимают участие четвертичные эоплейстоценовые сыртовые глины неустановленного генезиса, перекрытые поч- венно-растительным слоем и техногенными отложениями (таблица 2.1). Особен- ностью сыртовых глин, характерных для Саратовского Заволжья, является их со- став, резко отличающийся от повсеместно распространенных делювиальных, ал- лювиальных и моренных. Глины состоят из равномерной смеси глинистого веще- ства, карбонатов и алеврита. Алевритовый материал составляет около 20-25 %. Структура алевролито-пелитовая, текстура комковатая, беспорядочная. Таблица 2.1 .Сводный геолого-литологический разрез Подземные воды по состоянию на середину августа 2020 г. на всех трех участках до глубины 3,0 м скважинами не вскрыты. В периоды весеннего половодья и осеннего паводка возможно появление «верховодки», а также с небольшой вероятностью поднятия уровня постоянного водоносного горизонта в районе склона долины р. Большой Узень в западной ча- сти участка водовода п. Целинный. Опасные природные процессы. Среди процессов, негативно влияющих на инженерно-геологическую обстановку, на участке возможно морозное пучение |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | грунтов в зоне сезонного промерзания-оттаивания, а так же современные эрози- онные геологические процессы, обусловленные действием поверхностных вод. Активное сезонное промерзание грунтов начинается в середине октября и достигает максимальных глубин к концу апреля - первой декаде мая, продолжа- ясь, таким образом, в пределах 7 месяцев. Скорость промерзания в течение зимне- го периода составляет около 0,2 - 0,3 м/мес. В связи с эрозионными процессами возможно развитие оврагов. По катего- рии опасности эрозионные процессы на территории работ, согласно СНиП 22-01- 95, относятся к умеренно-опасным. Интенсивного проявления опасных геологических и инженерно- геологических процессов и явлений на участках изысканий не наблюдается. В соответствии с СП 14.13330.2011 и письмом Госстроя России № АШ- 1382/9 от 23.03.2001 г. сейсмичность рассматриваемой территории, должна оце- ниваться по карте «В» ОСР-97 «Общее сейсмическое районирование РФ ОСР-97». Сейсмическая интенсивность исследуемого района составляет 6 баллов по шкале МSК-64. Участки изысканий по сложности инженерно-геологических условий со- гласно прил. Б СП 11-105-97 относится к I категории сложности. Тип территории по подтопляемости согласно приложению И части II СП 11- 105-97 рекомендуется принять II-А1 – потенциально подтопляемые в результате длительных климатических изменений (глобальное потепление климата, измене- ние циркуляции атмосферы, увеличение годовой суммы осадков, подъем уровней морей, водохранилищ). Описание проектируемого объекта. В соответствии с техническим зада- нием на проектирование, данным проектом предусматривается реконструкция подводящего водопровода объекта «Реконструкция системы водоснабжения в п. Целинный Ершовского района, Саратовской области» (1этап). |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Подводящий водопровод состоит из тупиковых участков на п. Новый, Мир- ный, п. Орловка различной длины. Согласно техническому заданию подводящий водопровод прокладывается от от водозаборной насосной станции, расположенной в п. Целинный 2.2.3. Технико-экономическая характеристика реконструируемого объекта Расчетная величина водопотребления на хозяйственно – питьевые нужды с учетом возможных неучтенных расходов и неравномерности потребления состав- ляет 473,7 м3/сут. Подводящий водовод ∅160 мм от насосной станции в п. Целинный до К-1 составляет 2080 м. Длина подводящего участка водовода до К-2 составляет 2144 м (2208 м – общая, с учетом ГНБ). В колодце К-2 так же предусмотрено разветвление водовода в направле- нии на п. Новый и на п. Мирный-Орловка. На подводящий водовод в сторону п. Новый устанавливается запорная арматура в виде фланцевой чугунной задвижки Ду=80мм, а на подводящий водовод в сторону п. Мирный и Орловка в виде флан- цевой чугунной задвижки Ду=150 мм. На поселок Новый участок подводящего водовода ∅ 90 мм от колодца К- 2 до точки врезки в чугунную трубу диаметром 100 мм составляет 1144 м. Врезка в чугунную трубу внутрипоселковой сети предусматривается с помощью седелки фланцевой чугунной ∅100 мм. На п. Мирный-Орловка. участок подводящего водовода ПЭ100 ∅ 160 мм от колодца К- 2 до точки врезки в ПЭ100 ∅ 225 мм составляет 2865 м. Врезка предусматривается с помощью редукционного перехода 225х160, который уста- навливается в колодце К-3 (∅1500). Так же в колодце предусмотрена установка запорной арматуры в виде фланцевой чугунной задвижки Ду=150 мм перед ре- дукционным переходом. |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Разводящие сети запроектированы из полиэтиленовых труб, ПЭ 100 SDR 17.6-160х9,1, ПЭ 100 SDR 17.6-110х6,3, ПЭ 100 SDR 17.6-90х5,1, и «питьевые» ГОСТ 18599-2001 , рассчитанных на давление до 1,6 МПа. Длинна водовода составляет: Ø 160 – 5073м (из них в футляре 185 м), Ø 110 – 1423 м, Ø 90 –1144 . Общая длина 7640 м. Пересечение автотрассы Ершов-Новоузенск выполняется закрытым спо- собом методом горизонтального направленного бурения с установкой стально- го футляра Ø406,4х9 (в одну нитку) в усиленной битумно-полимерной изоля- ции. При пересечении автомобильной дороги расстояние в плане предусматри- вается до конца футляра - 3.0м от подошвы насыпи. Пересечение Декабристского канала выполняется методом ГНБ в две ли- нии, с установкой стальных футляров Ø 406,4х9 и колодцев К-1 (∅2000) и К-2 (∅ 2500). В колодцах предусматривается установка запорной арматуры в виде фланцевой чугунных задвижек Ду=150 мм на обе ветки, на случай аварийной си- туации. Длина стального футляра в две ветки составляет 128 м. На случай возникновения аварийных ситуаций на водопроводе предусмотрена установка колодцев с запорной арматурой и отводом к мокрым колодцам на случай необходимости опрожнения части сети для проведения ремонтных работ. Количество установленных мокрых колодцев – 4 шт. Трасса проектируемого участка сети водоснабжения начинается от суще- ствующей точки врезки и далее идет в северном направлении. Сведения об основных технологических операциях линейного объекта Объект расположен на территории Ершовского района Саратовской области и обеспечивает подвод воды на хозяйственно-питьевое и противопожарное водо- снабжение до населенных пунктов: п. Целинный, Мирный, Новый, Орловка. Внутри населенных пунктов подача осуществляется по кольцевым сетям. Перечень пересечений |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Водопровод имеет пересечения с подземными коммуникациями, линейны- ми объектами транспортной инфраструктуры, сведения о которых приведены в таблицах: Ведомость автомобильных дорог, пересекаемых трассой водопровода Ведомость подземных коммуникаций, пересекаемых трассой водопровода |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Переустройства пересекаемых коммуникаций не требуется. 3. Проект планировки (материалы обоснования) Обоснование положений по размещению линейного объекта Климатическая характеристика района проектирования |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | По многолетним наблюдениям климат в Ершовском районе континенталь- ный, с жарким засушливым летом и холодной малоснежной зимой, с отчетливо выраженными сезонами года. Среднемесячные температуры воздуха самого теплого месяца июля в г. Ершове составляют +22,60, самого холодного – января – 11,50.Продолжительность безморозного периода – 160 – 165 дней. Максимальные температуры по многолетним наблюдениям приходятся на июнь-август (плюс 380-400С), минимальные – на январь-февраль (до минус 30- 400С). Зима холодная, суровая, с сильными ветрами. Устойчивые морозы насту- пают в конце ноября, прекращаются в середине марта, средняя продолжитель- ность их достигает 103-112 дней, нередки оттепели. Устойчивый снежный покров образуется в начале декабря и сходит в нача- ле апреля. Высота снежного покрова в среднем за зиму достигает 24-32 см (мак- симальная высота – 60 см, минимальная – 7 см). Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов района 1,60 м, (СНиП 2.02.01-83). Характерными чертами климата является неустойчивость и дефицит осад- ков, большая сухость воздуха и почвы, интенсивность испарения и обилие сол- нечной радиации в течение всего вегетационного периода. Климат территории относится к III климатическому району и характеризу- ется следующими метеоэлементами: Средняя годовая температура воздуха +5,30С Средняя месячная температура воздуха января –11,00С Средняя месячная температура воздуха июля +21,4,00С Абсолютный максимум температуры воздуха +41,00С Абсолютный минимум температуры воздуха –37,00С Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 ( СНиП 2.01.01-82) –27,00С Среднее годовое количество осадков 451 мм Средняя годовая относительная влажность воздуха 70% |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Снеговой район (СНиП 2.01.07-85 карта №1) III Ветровой район (СНиП 2.01.07-85 карта №3) III 8 Гололедный район (СНиП 2.01.07-85 карта №4) III Нормативная глубина промерзания глинистых грунтов района (СНиП 2.01.01-82) 1,60 м Характеристика температурного режима района проектирования представ- лена в таблице 3.1. Таблица 3.1 - Среднемесячная температура воздуха, °C I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -12,9 -12,4 -6,3 6,3 15,0 19,9 22,2 20,5 13,8 5,1 -2,5 -9,2 Дата устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 10о C весной – 26.IV, осенью – 29.IX. Продолжительность безморозного периода со- ставляет: средняя - 148 дней. Средняя дата первого заморозка – 30.IX, последнего – 5.V. Ход среднемесячной температуры поверхности почвы в общих частях по- вторяет ход температуры воздуха (табл. 3.2). Таблица 3.2 – Среднемесячная температура поверхности почвы, °С Месяц I II III IV V VI VII VIII IX X XI X II Температу- -13 -13 -6 8 19 25 27 24 16 5 -2 -8 ра, ˚С Среднегодовая температура поверхности почвы составляет 7°С. Средняя глубина промерзания почвы – 94 см, наибольшая - 150 см, наименьшая – 30 см. Средняя продолжительность периода промерзания – 134 дня. Распределение температуры почвы по глубинам приведено в таблице 3.3. Таблица 3.3 – Среднемесячное и годовое распределение температуры почвы по глубинам, °С Глубина I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год (м) |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | 0,4 -2,8 -3,4 -2,5 2,8 10,9 17,3 20,4 20,3 15,6 9,0 2,6 -1,5 7,4 0,8 -0,3 -1,4 -1,2 1,5 8,1 13,7 17,2 18,4 15,7 10,7 5,6 1,4 7,4 1,2 1,2 -0,2 -0,3 1,2 6,5 11,5 14,9 16,8 15,7 11,7 7,1 3,5 7,5 1,6 2,4 0,8 0,5 1,4 5,5 10,0 13,4 15,4 15,3 12,2 8,6 4,9 7,5 2,4 4,4 2,7 2,1 2,3 4,5 7,9 10,7 12,9 14,1 12,4 9,8 7,0 7,6 3,2 6,2 4,4 3,8 3,7 4,5 6,6 8,7 10,3 12,1 11,6 10,2 8,3 7,5 Осадки и испарение. В течение года осадки распределяются неравномерно. Норма годовой суммы осадков составляет 362 мм. Наибольшая годовая сумма осадков равна 542 мм, наименьшая - 181 мм. Наибольшее количество осадков вы- падает в июле, наименьшее в феврале. Испарение наибольших значений достигает в летние месяцы. Норма годо- вой суммы испарения с открытой водной поверхности составляет 840 мм. Внутригодовое распределение величин испарения с водной поверхности и осадков различной обеспеченности приведено в таблице 3.4. Таблица 3.4 - Внутригодовое распределение величин испарения с водной поверх- ности и осадков различной обеспеченности Из общего годового количества осадков в теплый период года (с апреля по октябрь) выпадает в среднем 62 %. На холодный период года приходится 38 % осадков. Количество жидких осадков за год (мм) составляет 226 То же, твердых 136 Число дней с осадками > 0,1 мм за год составляет 54,3 Количество осадков за ноябрь – март, мм 171 Количество осадков за апрель – октябрь, мм 226 Среднесуточный максимум осадков, мм 14 |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Средняя продолжительность осадков (часы) за год 95 % обеспеч., ч. 550 То же, 65 % 745 То же, максимальная. 1941 Снежный покров. Рассматриваемая территория относится к району с устойчивым залеганием снежного покрова в течение 2,5-5 месяцев. Снежный покров в данном районе является основным источником питания водотоков и увлажнения почвогрунтов. Средняя дата появления снежного покро- ва приходится на первую декаду ноября. Устойчивый снежный покров образуется через 28 – 30 дней после выпадения первого снега. Средняя высота снежного по- крова на защищенных от ветра местах 50-70 см., на открытых местах 25-30 см. Максимальная высота снежного покрова обычно наблюдается в третьей декаде февраля – первой-второй декаде марта. В понижениях рельефа в результате сдувания снега накапливается в 2-2,5 раза больше, чем на открытых участках. Коэффициент вариации максимальных снегозапасов составляет 0,40. Средние многолетние наибольшие высоты снежного покрова наблюдаются преимущественно за 5-16 дней до даты наступления максимальных снегозапасов. Ниже представлены основные характеристики снежного покрова. Средняя дата образования устойчивого снежного покрова /XII То же разрушения /III То же, схода… /IV Продолжительность залегания снежного покрова, дн 127 Средняя из наибольших высот снежного покрова за зиму, см 24 Плотность снегового покрова, кг/м3 323 Средний запас воды в снежном покрове, мм 71 Максимальный запас воды в снежном покрове, мм… 129 Минимальный запас воды в снежном покрове, мм… 24 Среднее число дней с метелью, дней 31 Средняя продолжительность метелей, ч 250 Средняя продолжительность метели в день с метелью, ч… 8,1 |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Максимальный прирост высоты снега за сутки (наибольший за зиму), см...29 Номер района по снеговым нагрузкам (СНиП 2.01.07-85) II Наибольшая декадная высота снежного покрова приведена в таблице 3.5. Таблица 3.5 - Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см |
| --- | --- |
|  |  | X | XI | XII | I | II | III | IV |
|  |  | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
|  |  | 4 | 1 | 7 | 12 | 15 | 23 | 26 | 24 | 27 | 29 | 34 | 35 | 37 | 49 | 48 | 45 | 33 | 25 | 13 | 2 |
|  | Влажность воздуха. В течение года относительная влажность воздуха рас- пределяется неравномерно. Норма относительной влажности воздуха составляет 70%. Наибольшее значение наблюдается в декабре, наименьшее - в мае, июне, ав- густе. Характеристики средней относительной влажности воздуха и среднемесяч- ного дефицита влажности воздуха представлены в таблице 3.6 и таблице 3.7. Таблица 3.6 – Средняя относительная влажность воздуха, % I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 83 83 85 69 53 53 54 53 59 74 85 86 70 Таблица 3.7 – Среднемесячный дефицит влажности воздуха, гПа I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 0,3 0,4 0,3 4,3 8,7 14,1 14,7 14,6 8,2 2,6 0,8 0,5 Экстремальные значения влажности воздуха: число дней с относительной влажностью менее 30% 86 то же, более 80 % 107. Ветер. Движение воздушных масс определяется по сезонам года ветра- ми следующих направлений: |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | весной - восточными и северо-восточными; летом - северными и северо-западными; осенью - восточными и юго-восточными. Среднегодовая скорость ветра составляет 4,6 м/с. Максимальная скорость ветра 4% обеспеченности изменяется от 26,4 м/с до 32,6 м/с. Средняя из макси- мальных за многолетний период - 22,0 – 25,3 м/с. Наибольшее число дней с сильным ветром наблюдается в холодный период. Характеристика повторяемости ветров различных румбов представлена в таблице 3.8. Таблица 3.8 - Среднемноголетние значения повторяемости различных направле- ний ветра Румбы С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль Повторяемость, % 9,8 11,3 11,2 14,8 12,6 16,0 12,3 12,0 52 Средние из максимальных, максимальные 4% обеспеченности скорости ветра по различным направлениям за ледоставный период представлены в табли- це 3.9. Таблица 3.9 - Средние из максимальных, максимальные 4% обеспеченности ско- рости ветра по различным направлениям Румбы Скорость, м/с С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 4% обеспечен- 28,8 30,6 26,4 31,5 28,8 28,7 29,3 32,6 ности средняя из мак- 23,2 23,8 22,0 24,7 23,4 22,7 23,8 25,3 симальных Характеристика средней скорости ветра и число дней с ветром более 15 м/с приведены в таблице 3.10. Таблица 3.10 – Средняя скорость ветра и число дней с ветром более 15 м/с |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
|  |  |  | Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
|  |  |  | Средняя скорость ветра, м/с | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,9 | 4,4 | 4,9 | 5,2 | 4,6 |
| Инв. № подл. |  |  | Число дней | 2,8 | 2,3 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 0,9 | 0,5 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 1,5 | 2,3 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  |  | с ветром > 15 м/с |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Номер района по скоростному напору ветра (СНиП 2.01.07-85) 3 Солнечная радиация. Показатели солнечной радиации и продолжительно- сти солнечного сияния для исследуемой территории приведены в таблице 3.11. Таблица 3.11 – Солнечная радиация и солнечное сияние |
|  |  | Показатель | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
|  |  | Суммы суммарной радиации, МДж/м2 | 112 | 206 | 371 | 495 | 651 | 693 | 674 | 560 | 386 | 215 | 100 | 76 | 4539 |
|  |  | Альбедо, % | 74 | 74 | 63 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 19 | 36 | 64 | 26 |
|  |  | Радиационный ба- ланс, МДж/м2 | -38 | -15 | 43 | 247 | 340 | 354 | 354 | 265 | 156 | 49 | -10 | -38 | 1707 |
|  |  | Продолжительность солнечного сияния, ч | 82 | 114 | 155 | 236 | 306 | 319 | 332 | 294 | 219 | 140 | 72 | 52 | 2321 |
|  | Неблагоприятные и опасные метеорологические явления. Среднее число дней с метелью в год 31 Наибольшее число дней с метелью 60 Среднее число дней с градом 0,8 Наибольшее число дней с градом… 4 Средняя продолжительность метелей в год, час 250 Средняя продолжительность метелей в день с метелью, час 8,1 Число дней с сильным ветром (> 15 м/с) в году 18 Среднее число дней с грозой 40 Среднее число дней с гололедом за год 15 То же, с зернистой изморозью 5 То же, кристаллической изморозью 21 Среднее число дней с обледенением всех видов 45 Наибольшее число дней с обледенением гололедного станка. 63 Средняя масса гололедно-изморозевых отложений, г/м… 103 Максимальный вес гололедно-изморозевых отложений, г/м 737 Номер района по толщине стенки гололеда (СНиП 2.01.07 - 85) III |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Инженерно-геологические характеристики территории проектирования Грунты, слагающие все три участка проектируемых водоводов в п. Орловка, п. Мирный, п. Целинный, до исследованной глубины по своим физико- механическим свойствам принципиально не отличаются. По данным бурения, ла- бораторных анализов, анализа архивных материалов изысканий на смежных участках и в соответствии с ГОСТ 20522-2012 в пределах исследуемых участков выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): ИГЭ-1. Насыпной грунт, представленный глиной, почвой, щебнем, строи- тельным мусором, асфальтом. Распространен преимущественно в местах пересечения проектируемой трассы с автомобильными дорогами, инженер- ными коммуникациями, а также в виде отдельных навалов. Мощность, вскрытая скважинами, 0,0-0,3 м. ИГЭ-2. Почвенно-растительный слой суглинистый твердой и полутвердой консистенции. Мощность 0,0-0,4 м. ИГЭ-3. Глина коричневая легкая пылеватая полутвердая с углистыми вкраплениями и включениями карбонатных солей. Вскрытая мощность до 2,7 м. Распространена повсеместно. В таблице 3.12, приводятся нормативные и расчетные значения физико- механических, прочностных и деформационных свойств грунтов. Таблица 3.12 Нормативные и расчетные характеристики физико-механических, прочностных и деформационных свойств грунтов ИГЭ-3 |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | * Модуль деформации грунтов приведен согласно табл. Б.3 СП 22.13330.2011 Естественным основанием для прокладки водовода являются глины ИГЭ- Грунты не обладают просадочными и набухающими свойствами. По степени морозной пучинистости согласно таблице Б.27 ГОСТ 25100-2011 являются слабо- пучинистыми. По результатам химического анализа водных вытяжек грунта глины незасо- ленные. По отношениям к бетонам всех марок классифицируются как неагрессив- ные. По трудности механизированной разработки согласно таблице 1-1 ФЕР 2001-01 грунты относятся к следующим пунктам: насыпной грунт ИГЭ-1 – п. 35г; почвенно-растительный слой ИГЭ-2 – п. 9а; глина ИГЭ-3 – п. 35г. 3.1.3. Гидрогеологические условия Гидрогеологические условия в пределах участка изысканий характеризуются наличием подземных вод, приуроченных к современным аллювиальным и верх- нечетвертичным делювиальным отложениям. Водовмещающими породами 1 от |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | поверхности водоносного горизонта являются современные аллювиальные су- глинки с тонкими прослойками пылеватого песка и верхнечетвертичные тугопла- стичные тугопластичные глины. Грунтовые воды вскрыты скважинами 6, 7, 8 в долине реки Малый Узень на глубине 2,3-2,6 м, что соответствует абсолютным отметкам 99,20-99,06 м, а также скважинами 39-44, 49-51, 54 непосредственно в поселке в районе каскада прудов. Уровень грунтовых вод в районе каскада прудов вскрыт на глубине 1,2-4,8 м от дневной поверхности. Амплитуда абсолютных от- меток уровня составляет 99,16-101,80 м. В периоды весеннего половодья и осен- него паводка возможно поднятие уровня на 0,5-1,0 м. Участок изысканий по сложности инженерно-геологических условий согласно прил. Б СП 11-105-97 относится ко II категории сложности. 3.1.4 Тектоника. Сейсмические условия В соответствии с СП 14.13330.2011 и письмом Госстроя России № АШ- 1382/9 от 23.03.2001 г. сейсмичность рассматриваемой территории, должна оце- ниваться по карте «В» ОСР-97 «Общее сейсмическое районирование РФ ОСР-97». Сейсмическая интенсивность исследуемого района составляет 6 баллов по шкале МSК-64. 3.2. Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых усло- вий использования территории и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия В период строительных работ виды воздействия на окружающую среду яв- ляются планируемыми, контролируемыми, и их характер, интенсивность, про- должительность определяется ПОС. |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Период строительно-монтажных работ. Воздействие на атмосферный воздух при строительстве объекта носит крат- ковременный и периодический характер. Загрязнение атмосферы в период строительно-монтажных работ связано с: сварочными работами; погрузо-разгрузочными работами; работой двигателей дорожно-строительной техники и транспортных средств; заправкой топлива; Период эксплуатации. Воздействий на окружающую среду не выявлено. Период строительства. Уровень загрязнения атмосферы характеризуется объемом, скоростью выброса, температурой, концентрацией загрязняющих ве- ществ. В период строительства объекта виды воздействия на окружающую среду являются планируемыми, контролируемыми, и их характер, интенсивность, про- должительность определяется ПОС. Для снижения выбросов ЗВ в атмосферу в процессе проведения строитель- ных работ необходимо: приведение и поддержание технического состояния машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными требованиями по вы- бросам вредных веществ; проведение технического осмотра и профилактических работ машин, ме- ханизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки ток- сичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей; недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с кон- тролем выхлопных газов ДВС; обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ; применение малосернистого и неэтилированного видов топлива; |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обяза- тельном оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистоле- тами; подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными мате- риалами по «герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонен- тов в окружающую среду; сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного планирования перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудова- ния предусматривается по существующим дорогам). При неблагоприятных метеоусловиях (НМУ с точки зрения рассеивания выбросов в атмосфере являются: штиль, туман, температурная инверсия. В таких условиях происходит накапливание примесей в нижних слоях атмосферы на уровне дыхания людей) для I режима целесообразно провести мероприятия обще- го характера: усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; запретить работу оборудования на форсированном режиме; рассредоточить движение транспорта во времени. При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отрабо- тавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования являет- ся правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы по- дачи и ввода топлива. Перечень зон с особыми условиями использования, их организация и экс- плуатация определены: |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Градостроительный кодекс глава 1. п.4: «Зоны с особыми усло- виями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и куль- туры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного насле- дия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации; Водный Кодекс РФ; статья 65 «Водоохранные зоны и прибреж- ные защитные полосы», статья 66 «Особо охраняемые водные объекты»; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зоне размещения проектируемого объекта из зоны с особыми условиями их использования имеется только зона санитарно-защитная полоса. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. Проектом принята санитарно-защитная полоса шириной 10 м. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Источники загрязнения почв и грунтовых вод в СЗП отсутствуют. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассени- зации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохо- зяйственных предприятий. Соответственно строительство данных сооружений в санитарно-защитной полосе водоводов должно быть запрещено. |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Прочие зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе СЗЗ, отсутствуют. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона для водоводов не устанавливается. Согласно «Схемы территориального планирования Быково-Отрогского МО» в зоне проектируемого объекта особо охраняемые территории отсутствуют. Охранные зоны Перечень зон с особыми условиями использования, их организация и экс- плуатация определены: Градостроительный кодекс глава 1. п.4: «Зоны с особыми условиями ис- пользования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охра- ны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) наро- дов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водо- охранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяй- ственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера- ции; Водный Кодекс РФ; статья 65 «Водоохранные зоны и прибрежные защит- ные полосы», статья 66 «Особо охраняемые водные объекты»; СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабже- ния и водопроводов питьевого назначения». В зоне размещения проектируемого объекта из зоны с особыми условиями их использования имеется только зона санитарно-защитная полоса. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода: а) при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водоводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1 000 мм; |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. Проектом принята санитарно-защитная полоса шириной 10 м. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Источники загрязнения почв и грунтовых вод в СЗП отсутствуют. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассени- зации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохо- зяйственных предприятий. Соответственно строительство данных сооружений в санитарно-защитной полосе водоводов должно быть запрещено. Прочие зоны с особыми условиями использования территорий, в том числе СЗЗ, отсутствуют. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона для водоводов не устанавливается. 3.4. Описание решений по организации рельефа трассы и инженерной подго- товке территории На участках строительства сетей водоснабжения протяженностью 7575 м, объем плодородного почвенного слоя с полосы постоянного и срочного отвода, стройплощадки составит 28766 м3. Снятый почвенно-растительный грунт будет храниться во временных отвалах, а затем после завершения строительства в пол- ном объеме будет возвращен на место. Минеральный грунт, вынутый при рытье котлованов и траншей, использу- ется в качестве обратной засыпки после прокладки трубопроводов и монтажа ко- лодцев, а остальной используется для планировки участка строительных работ. Объезды строительной техники предусмотрены по существующим дорогам. |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | 3.4.1. Воздействие проектируемого объекта на почвенно-растительный покров Строительство подводящий водоводов в п. Полуденный, Мирный, Новый, Орловка не приведет к нарушению состояния равновесия естественных ландшаф- тов, так как проходит через земли населенных пунктов и земли сельскохозяй- ственного назначения, которые подвержены антропогенным воздействиям. При строительстве водопровода будет нарушена структура почв. Основными видами нарушения почв, при механическом воздействии, являются: уплотнение, снятие или погребение почвы, нарушение стратификации почвенных горизонтов, изме- нение рельефа земной поверхности. Следствием нарушения почвенного покрова являются: изменение условий поверхностного и грунтового стока, приводящее к смене растительности; временные просадки грунтов по участку траншеи трубопровода; К числу потенциальных химических загрязнителей почвогрунтов относятся промышленные и бытовые отходы, образующиеся в процессе строительства, а также продукты сгорания топлива при эксплуатации спецтехники. Для минимизации воздействия на почвы проектом предусмотрены природо- охранные мероприятия: проведение подготовительных работ в зимний период; проведение заправки спецтехники только с автозаправщика в специально оборудованном месте; использование поддонов для улавливания ГСМ при заправке спецтехники; организованный сбор, хранение и утилизация производственных отходов и отходов потребления для исключения возможности загрязнения земель. Охрана окружающей среды Проект разработан с учетом требований природоохранного и земельного за- конодательства Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | В процессе производства предусмотренных проектом работ не будет оказа- но отрицательного дополнительного воздействия на природные компоненты (в том числе воды, почвы, растительность и животный мир) района работ, так как не планируется осуществления каких либо действий за пределами нарушенных зе- мель. 4.1. ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ Пояснительная записка Цели и задачи проекта межевания территории |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Целью проекта межевания является подготовка проектных предложений по установлению границ земельных участков в соответствии с зонами размещения объектов, предлагаемыми проектом планировки, а также установлению границ зон с особыми условиями использования территории данных объектов. Проект межевания после утверждения является основанием для разработки в установленном порядке землеустроительной документации, регистрации зе- мельных участков и охранных зон в государственном кадастре недвижимости и установления их границ в натуре. Проектом межевания решались следующие задачи: формирование земельных участков, предоставляемых в срочный и постоян- ный отвод на период проведения работ по строительству водопровода. Их форми- рование не предполагает изменения границ существующих земельных участков. 4.1.2. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для раз- мещения линейного объекта (полоса отвода). Расчет территорий, подлежащих межеванию. В постоянное пользование отводятся земли под установку водопроводных колодцев. Для размещения строительных машин и механизмов, отвалов растительного и минерального грунта, плети сваренной трубы на период строительства преду- смотрена полоса временного отвода земель шириной 12,5 м. Потребность в зе- мельных ресурсах для строительства проектируемого водопровода определена с учетом принятых проектных решений, схем расстановки механизмов, отвалов растительного и минерального грунта и плети сваренной трубы водопровода. Для расчета полосы временного отвода земель под строительство водопро- вода использована следующая литература: - Серия 4.900-9 вып.0-1 «Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб для систем водоснабжения и канализации»; |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строи- тельное производство»; СП 42.13330.2011 Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89* С.П. Епифанов, В.М. Казаринова, И.А. Онуфриева «Машины для земля- ных работ. Справочное пособие»; СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуа- лизированная редакция СНиП 2.04.02-84 (с Изменениями N 1, 2) По территории прокладки водопровода в соответствии с кадастровыми кварталами выделены шесть расчетных участков: участок № 1 – номер кадастрового квартала 64:13:050206– земли населен- ных пунктов; участок № 2 – номера кадастрового участка 64:13:050201 – земли населен- ных пунктов; участок № 3 – номер кадастрового участка 64:13:050601 – земли сельхоз назначения; участок № 4 – номер кадастрового участка 64:13:050102 – земли населен- ных пунктов; участок № 5 – номер кадастрового участка 64:13:050701 – земли сельхоз назначения; участок № 6 – номер кадастрового участка 64:13:050902 – земли населен- ных пунктов; участок № 7 – номер кадастрового участка 64:13:050101 – земли населен- ных пунктов; Границы участков определены по границам смежных кварталов и картам территориального деления. В таблице 4.1 представлены площади изъятия земель в постоянный отвод (водопроводные колодцы). |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Таблица 4.1 - Площадь изъятия земель в постоянный отвод по водопроводу (ко- лодцы):

| Землепользо- ватель | Разрешенное использование | № кадаст- рового квартала (участка) | Кате- гория земель | Номер объекта (колод- ца) | Пло- щадь изъя- тия, м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Администрация Декабристского муниципального образования Саратовской области | Общественное использование объектов капитального строительства | 64:13: 050201 | земли населенных пунктов | МК 1 | 1,5 |
| 1,5 |
| Администрация Декабристского | Общественное использование | 64:13:050601 | земли сельхоз назначения | К 1 | 3,14 |
| муниципального | объектов капи- |  |  |  |  |
| образования | тального строи- |  |  |  |  |
| Саратовской | тельства |  |  |  |  |
| области |  |  |  |  |  |
| 3,14 |
| Администрация Декабристского | Общественное использование | 64:13:050601 | земли сельхоз назначения | К-2 | 4,9 |
| муниципального образования Саратовской | объектов капи- тального строи- тельства |  |  |  |  |
|  |  |  |  | МК-2, 4 | 3 |
| области |  |  |  |  |  |
| 7,9 |
| Администрация Декабристского муниципального образования Саратовской области | Общественное использование объектов капи- тального строи- тельства | 64:13:050701 | земли сельхоз назначения | К 3, 4 МК-3 | 3,54 0,785 |
|  |  |  |  |  | 4,33 |

Изм.

Кол.уч

.

Лист

№ док.

Подп.

Дата

9/20-ИД

Лист

37

|  | Площадь срочного отвода на время строительства составляет 9,59 га. Сроч- ный отвод осуществляется на землях населенных пунктов и сельхоз назначения. Срочное изъятие земель на время строительства необходимо для размеще- ния строительной площадки, для устройства проездов строительной техники, для хранения отвалов снятого растительного грунта. Ширина срочного отвода вдоль водопровода составляет 12,5 м. Для организации работ в проекте предусмотрена 1 строительная площадка, находящаяся на окраине п. Целинный, площадью 0,12 га. В таблице 14 представ- лены площади изъятия земель в срочный отвод. Таблица 14 – Площадь изъятия земель в срочный отвод |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 38 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Итого площади изъятия земель в постоянный и срочный отвод составят (таблица 15). Таблица 15 - Экспликация занимаемых земель Обременениями земельного участка в границах полосы отвода являются охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры. Регулирование отношений, связанных с собственниками земельных участ- ков, расположенных в границах проектирования, основывается на комплексных мерах определенных действующим земельным, градостроительным и граждан- ским законодательством. 4.1.3. Рекомендации по порядку установления границ на местности Установление границ земельных участков на местности следует выполнять в соответствии с требованиями федерального законодательства, приказом Мини- стерства экономического развития РФ № 412 от 24.11.2008, а также других нор- мативно-правовых актов по землеустройству, действующих на территории РФ и учитывает следующие виды работ: - полевое обследование и оценку состояния пунктов опорной межевой сети – опорных межевых знаков, - составление технического проекта (задания) межевания земель, |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | уведомление собственников, владельцев и пользователей смежных зе- мельных участков о производстве работ, согласование и закреплении на местности межевыми знаками границ зе- мельного участка с собственниками, владельцами и пользователями смежных зе- мельных участков, сдачу пунктов ОМС на наблюдение за сохранностью, определение координат пунктов ОМС и межевых знаков, определение площади земельного участка, составление чертежа границ земельного участка, контроль и приемку результатов межевания производителем работ, госу- дарственный контроль за установлением и сохранностью межевых знаков, фор- мирование межевого плана, осуществление постановки на государственный кадастровый учет. Вынос межевых знаков на местность необходимо выполнить в комплексе землеустроительных работ с обеспечением мер по уведомлению заинтересован- ных лиц и согласованию с ними границ. 5. Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения террито- рии |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций при- родного и техногенного характера, мероприятия по обеспечению пожарной безопасности На проектируемом объекте в ходе осуществления технологического процес- са нет обращения и выброса опасных веществ. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия В соответствии с письмом Управления по охране объектов культурного наследия Саратовской области № 03-03/26 памятники архитектуры, градострои- тельства, истории, монументального искусства в границах полосы отвода земель- ного участка отсутствуют. Мероприятия по охране окружающей среды Намечаемая хозяйственная деятельность окажет определенное воздействие на окружающую природную среду. Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в пе- риод строительно-монтажных работ являются строительные машины и механиз- мы, погрузочно-разгрузочные работы при перемещении грунтов. Проектной документацией на строительство предусмотрены мероприятия по охране атмосферного воздуха, земельных ресурсов, в частности обеспечение качественного технического обслуживания, контроля транспортных средств и ис- пользуемого топлива. Мероприятия по охране атмосферного воздуха Оценка воздействия на атмосферный воздух во время производства работ на проектируемых объектах рассматривается как от строительно-монтажных работ, так и от эксплуатации. |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Для снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу в процессе проведения строительно-монтажных работ необходимо: приведение и поддержание технического состояния строительных машин и механизмов и автотранспортных средств, в соответствии с нормативными тре- бованиями по выбросам вредных веществ; проведение технического осмотра и профилактических работ строитель- ных машин, механизмов и автотранспорта, с контролем выхлопных газов ДВС для проверки токсичности не реже одного раза в год (плановый), а также после каждого ремонта и регулирования двигателей; недопущение к работе машин, не прошедших технический осмотр с кон- тролем выхлопных газов ДВС; обеспечение оптимальных режимов работы, позволяющих снизить расход топлива на 10 -15 % и соответствующее уменьшение выбросов вредных веществ; применение малосернистого и неэтилированного видов топлива; осуществление заправки машин, механизмов и автотранспорта при обяза- тельном оснащении топливозаправщиков специальными раздаточными пистоле- тами; подвозка и заправка всех транспортных средств горюче-смазочными мате- риалами по «герметичным» схемам, исключающим попадание летучих компонен- тов в окружающую среду; сократить нерациональные и «холостые» пробеги автотранспорта путем оперативного планирования перевозок (завоз вновь устанавливаемого оборудова- ния предусматривается по существующим дорогам). При неблагоприятных метеоусловиях (НМУ с точки зрения рассеивания выбросов в атмосфере являются: штиль, туман, температурная инверсия. В таких условиях происходит накапливание примесей в нижних слоях атмосферы на уровне дыхания людей) для I режима целесообразно провести мероприятия обще- го характера: усилить контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | запретить работу оборудования на форсированном режиме; рассредоточить движение транспорта во времени. Определяющим условием минимального загрязнения атмосферы отрабо- тавшими газами дизельных двигателей дорожных машин и оборудования являет- ся правильная эксплуатация двигателя, своевременная регулировка системы по- дачи и ввода топлива. При проведении технического обслуживания дорожных машин следует особое внимание уделять контрольным и регулировочным работам по системе питания, зажигания и газораспределительному механизму двигателя. Эти меры обеспечивают полное сгорание топлива, снижают его расход, значительно уменьшают выброс токсичных веществ. Период эксплуатации. В период эксплуатации водопровода выброса вредных веществ не возника- ет. Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ре- сурсов Период строительства. Для предупреждения и ликвидации последствий негативного воздействия на водные ресурсы при проведении строительных работ предусмотрен комплекс мероприятий. Природоохранные мероприятия общего характера: опережающее устройство внутриплощадочных проездов, временных пере- ездов. Передвижение и проезд строительной техники должен осуществляться по существующим и проектируемым проездам в пределах границы полосы отвода; складирование отходов, образовавшихся при проведении работ, осуществ- лять в специально размещаемые металлические контейнеры, которые по мере за- полнения должны вывозиться на ближайший полигон твердых бытовых отходов; своевременный и правильный сбор и накопление производственных и бы- товых отходов; |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | для сбора хозяйственно-бытовых стоков использовать герметичные метал- лические емкости, которые по мере наполнения следует вывозить на очистные сооружения; запрещение мойки и ремонта машин и механизмов на строительной пло- щадке; исключено хранение топлива на строительной площадке; эксплуатация машин и механизмов только в исправном состоянии; применение строительных материалов, имеющих сертификат качества. Природоохранные мероприятия при производстве работ: строгое соответствие решениям и технологиям, заложенным в проекте; стоянка строительной техники и площадка хранения строительных мате- риалов расположены за пределами водоохраной зоны; уборка территории площадки после окончания работ от строительного му- сора; проведение рекультивации поврежденного почвенно-растительного по- крова. В границах водоохранных зон запрещается: использование сточных вод для удобрения почв; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транс- портных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. Персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с защитой поверхностных и подземных вод от загрязнения возлагается на руково- дителя строительства. До начала производства работ рабочие и инженерно- технический персонал должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительства. Воздействие характеризуется краткосрочным периодом проведения работ по строительству участка, что снижает степень воздействия на водную среду рас- сматриваемой территории. |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | При соблюдении проектных решений и вышеперечисленных мероприятий воздействие на водную среду будет минимальным. Период эксплуатации. В процессе нормальной безаварийной эксплуатации водопровод не оказы- вает никакого влияния на поверхностные и подземные воды, поэтому дополни- тельных мероприятий по охране водных ресурсов не требуется. Мероприятия по рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушен- ных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова Период строительства Для снижения воздействия на поверхность земель в период строительства проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия: обязательное соблюдение границ территорий проведения работ; исключение проездов автотранспорта и строительной техники вне уста- новленных маршрутов; оснащение строительной бригады инвентарными контейнерами для быто- вых и строительных отходов; запрещается слив отработанных ГСМ и размещение отходов в непреду- смотренных местах; строительные материалы, применяемые при строительстве, должны иметь сертификат качества; запрещено размещение отвалов грунта за границами отвода земель; допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, следить за состоянием технических средств, способных вызвать загорание есте- ственной растительности. Проектом предусмотрено снятие растительного слоя грунта глубиной 0,4 м и хранение во временных отвалах в течении периода строительства. После завер- шения строительства растительный слой грунта возвращается на исходное место. При выполнении работ по снятию растительного слоя не допускается: |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | нарушение древостоя, растительного покрова и почв за пределами отве- денных участков; перекрытие естественных путей стока поверхностных вод, приводящее к затоплению и заболачиванию территорий, развитию эрозионных и нежелательных криогенных процессов; захламление строительными материалами, отходами и мусором, загрязне- ние токсичными веществами участков, отведенных под временное и постоянное пользование и прилегающих к ним территорий; Характер и условия землепользования при этом не меняются. При выполне- нии вышеуказанных мероприятий, предлагаемых настоящей проектной докумен- тацией, воздействие на земельные угодья будет минимальным. Период эксплуатации. В процессе безаварийной эксплуатации водопровода негативного воздей- ствия на земельные ресурсы не оказываются. Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспорти- ровке и размещению опасных отходов Период строительства. Проектной документацией предусмотрены надлежащие, обеспечивающие охрану окружающей среды меры по обращению с отходами производства и по- требления. Обеспечиваются условия, при которых отходы не оказывают отрица- тельного воздействия на состояние окружающей среды: исключается захламление зоны производства работ; строительные бригады оснащаются контейнерами для сбора отходов и му- сора; осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам и классам опасности с тем, чтобы обеспечить их последующее размещение на пред- приятие по переработке и вывозу на полигон для захоронения; соблюдение условий сбора и временного хранения отходов. В местах вре- менного накопления отходов предусмотрены мероприятия по механизации по- |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 46 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | грузки отходов в специализированный транспорт, вывозящий отходы для после- дующего размещения; соблюдение периодичности вывоза отходов с участка проведения работ; соблюдение санитарных требований к транспортировке отходов; соответствие СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к разме- щению и обезвреживанию отходов производства и потребления». В соответствии с СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» образовавшиеся отходы в результате проведения работ при соблюдении всех мероприятий отрицательного воздействия на почвы не окажут. Особенности обращения с отходами в период производства работ заключа- ются в следующем: время воздействия на окружающую среду ограничено срока- ми проведения работ, отсутствует длительное накопление отходов, т.к. вывоз от- ходов в места захоронения и утилизации производится в процессе производства работ. Отходы производства и потребления при соблюдении принятых в проекте технических решений не оказывают отрицательного воздействия на окружающую среду и здоровье работающих. Контроль за состоянием окружающей среды на участке проведения работ осуществляется службой подрядчика. Период эксплуатации. При эксплуатации проектируемого объекта не образуются отходы. Мероприятия по охране растительного и животного мира и среды их обитания Мероприятия по охране растительности Период строительства Воздействие на растительный покров в период строительства водопровода носит временный и обратимый характер. Для снижения негативных воздействий и сохранения естественного состояния растительного покрова на рассматриваемой территории рекомендуется проведение следующих мероприятий: |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | с целью сохранения растительного покрова от пожара все объекты строи- тельно-монтажных работ должны быть обеспечены средствами пожаротушения; перемещение транспорта будет происходить по существующим и времен- но проложенным путям в пределах участка производства работ; запрещение выжигания растительности; после завершения работ будет проведен возврат снятого растительного слоя грунта. В период строительства объекта в целях охраны растительности необходи- мо обеспечить контроль за: строгим соблюдением экологических норм и правил на всех этапах строи- тельства; соблюдением границ отвода земель; Воздействие намечаемых работ на флору и фауну прилегающей территории оценивается как незначительное. Нарушения популяционной структуры видов и уничтожения мест произрастания растений и обитания животных не произойдет, территория прилегающая к территории прокладки водопровода претерпел изме- нения в результате хозяйственной деятельности до начала проектируемых работ. Период эксплуатации. В период эксплуатации водопровода воздействий на флору и фауну приле- гающей территории не происходит. Мероприятия по охране животного мира Период строительства. В проектной документации были предусмотрены следующие природо- охранные мероприятия, направленные на минимизацию воздействия на животный мир: производство строительно-монтажных работ должно быть строго ограни- чено территорией, предоставляемой под строительство; строительная техника будет перемещаться только по специально отведен- ным дорогам; |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | минимизировать ущерб древесной растительности - местообитаний денд- рофильных видов животных, в том числе редких и охраняемых; исключить вероятность возгорания лесных участков на территории про- кладки трассы и прилегающей местности, строго соблюдая правила противопо- жарной безопасности; исключить вероятность загрязнения горюче-смазочными материалами территории вдоль трассы водопровода; запрещается ввоз и содержание собак на производственных площадках; запрещается сброс любых сточных вод в местах нереста, зимовки и массо- вых скоплений водных и околоводных животных. Строительство водопровода не оказывает негативное воздействие на объек- ты животного мира и носит временный обратимый характер и не окажет суще- ственного влияния на экологическое состояние среды их обитания. Период эксплуатации. В период эксплуатации водопровод не оказывает негативного воздействия на окружающую среду. Таким образом, после окончания строительства благодаря проводимым ор- ганизационно-техническим мероприятиям, почвенно-растительный покров будет представлять практически ненарушенную систему. При условии выполнения перечисленных мероприятий воздействие на окружающую среду будет минимальным. Устойчивое состояние экосистемы района строительства позволит и далее выполнять ее средостабилизирующие функции. 6. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Документация по планировке территории по объекту «Реконструкция си- стемы водоснабжения в п. Целинный, Ершовского района, Саратовской области» (1этап) выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями техниче- ских регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градострои- тельных регламентов с учётом границ территорий объектов культурного насле- дия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного насле- дия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с осо- быми условиями использования территорий. |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

|  | Приложения |
| --- | --- |
| Взаи. инв. № |  |  |
| Подп. и дата |  |  |
| Инв. № подл. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 9/20-ИД | Лист |
|  |  |  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |
|  |  | Изм. | Кол.уч | Лист | № док. | Подп. | Дата |  |  |

Peıohctpyıymr cmctemɵ boДocha6wehmr b m. ]eumhhɵu, Ephobcıofo pauoha, Capatobcıou o6uactm» (1stam)

Peıohctpyıymr cmctemɵ boДocha6wehmr b m. ]eumhhɵu, Ephobcıofo pauoha, Capatobcıou o6uactm» (1stam)

# Text boxes

Взаи. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

Подп. и дата

Взаи. инв. №

Инв. № подл.

| №№ ИГЭ | Стратиг. индекс | Литолог. раз- рез | Описание грунтов | Мощность, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | tIV |  | Насыпной грунт, представленный глиной и почвой | 0,0-0,3 |
| 2 | еIV |  | Почвенно-растительный слой с корнями растений | 0,0-0,4 |
| 3 | QE |  | Глина коричневая легкая пылева- тая полутвердая с углистыми вкраплениями и включениями карбонатных солей | 3,6-3,7 (вскр.) |

| № п/п | Месторасположе- ние (координаты) | Наимено- вание до- роги | Угол пе- ресече- ния, гра- дусы | Категория дороги | Тип по- крытия | Шири- на про- езжей части | Ширина с насы- пью |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | У |  |  |  |  |  |  |
| 1. | 476303,05 | 3262982,0 | Автомо- бильная дорога п. Целинный (ул. Лени- на) | 900 | Поселко- вая дорога | Земля- ное по- крытие | 6,5 м |  |
| 2. | 476252,36 | 3263259,6 | Автомо- бильная дорога п. Целинный (ул. Во- сточная) | 900 | Поселко- вая дорога | Земля- ное по- крытие | 5,5 м |  |
| 3. | 476198,23 | 3263407,9 | Автомо- бильная дорога п. Целинный (ул. 60 лет Октября) | 900 | Поселко- вая дорога | Земля- ное по- крытие | 12,0 м |  |
| 4. | 478748.11 | 3247117.2 | Автомо- бильная дорога Це- линный - Ершов | 900 | Регио- нальная | асфальт | 6,5 | 22,0 |
| 5. | 475961,07 | 3266409,1 | Автомо- бильная дорога Ер- шов- Дергачи | 900 | Федераль- ная | асфальт | 18,0 | 24,0 |
| 6. | 482126,38 | 3270117,2 | Автомо- бильная дорога п. Орловка | 900 | Межпосел- ковая дорога | Щебе- ночное покры- тие | 3,5 | 13,5 |

| № п/п | Месторасположение (коорди- наты) | Наимено- вание коммуни- каций | Угол пере- сечения, градусы | Глубина заложе- ния, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Х | У |  |  |  |
| 1. | 476193,95 | 3263444,4 | Г3 сталь d=219 в.д | 81 | 0.8-1,2 |
| 2. | 475977,14 | 32466567,9 | ПАО Ро- стелеком | 840 | 0.8-1,2 |
| 3. | 475977,19 | 3266569,03 |  | 840 | 0.8-1,2 |
| 4. | 475977.14 | 3266572.52 |  | 840 | 0,8-1,2 |
| 5. | 475976,8 | 3266604,5 |  | 840 |  |
| 6. | 475975,1 | 3269031,3 | Газпром сталь d=57мм н.д | 630 | 0.8-1,2 |
| 7. | 474800,9 | 3266190,8 |  | 850 | 0.8-1,2 |
| 8. | 478682,2 | 3272875,7 |  | 560 | 0.8-1,2 |
| 9. | 475508,9 | 3266194,33 | Г3 сталь d=219 в.д | 810 | 0.8-1,2 |

| Климатические характеристики | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Испарение, мм. | 5% | - | - | - | 60 | 141 | 203 | 213 | 193 | 122 | 60 | 21 | - | 1013 |
|  | 25% | - | - | - | 54 | 126 | 181 | 191 | 172 | 109 | 54 | 18 | - | 905 |
|  | норма | - | - | - | 50 | 117 | 168 | 177 | 160 | 101 | 50 | 17 | - | 840 |
| Осадки, мм. | 75% | 22 | 17 | 18 | 19 | 30 | 28 | 31 | 26 | 24 | 29 | 31 | 25 | 300 |
|  | 95% | 17 | 14 | 14 | 15 | 23 | 22 | 24 | 20 | 19 | 23 | 24 | 19 | 233 |
|  | норма | 26 | 21 | 22 | 23 | 36 | 34 | 38 | 31 | 29 | 35 | 37 | 30 | 362 |

| №№ пп | Наименование показателей | Обозн. | Ед. изм. | Показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ИГЭ-3 Орловка | ИГЭ-3 Мирный | ИГЭ-3 Целинный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Естественная влажность | W | % | 22,9 | 23,2 | 23,6 |
| 2 | Влажность на границе текучести | WL | % | 39,2 | 38,5 | 39,7 |
| 3 | Влажность на границе раскатыва- ния | Wр | % | 19,8 | 20,0 | 20,5 |
| 4 | Число пластичности | Ip | % | 19,4 | 18,5 | 19,2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | Показатель текучести | IL | д. е. | 0,16 | 0,17 | 0,16 |
| 6 | Плотность частиц грунта | ρs | г/см³ | 2,72 | 2,67 | 2,70 |
| 7 | Плотность грунта | ρ | г/см³ | 1,99 | 1,76 | 1,95 |
|  |  | ρI |  | 1,98 | 1,74 | 1,93 |

|  |  | ρII |  | 1,98 | 1,73 | 1,92 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Плотность сухого грунта | ρd | г/см³ | 1,62 | 1,43 | 1,60 |
| 9 | Пористость | n | % | 40 | 46 | 41 |
| 10 | Коэффициент пористости | e | д. е. | 0,68 | 0,86 | 0,71 |
| 11 | Степень влажности | Sr | д. е. | 0,92 | 0,72 | 0,89 |
| 12 | Удельное сцепление (в водонасыщенном состоянии) | c | КПа | 70 | 58 | 66 |
|  |  | cI |  | 69 | 56 | 65 |
|  |  | cII |  | 69 | 53 | 64 |
| 13 | Угол внутреннего трения (в водо- насыщенном состоянии) | φ | град. | 21 | 13 | 20 |
|  |  | φI |  | 21 | 12 | 20 |
|  |  | φII |  | 20 | 11 | 19 |
| 14 | Модуль деформации | Eвод. | МПа | 21* | 21* | 21* |

Взаи. инв. №

Инв. № подл.

Подп. и дата

| Администрация Декабристского муниципального образования Саратовской области | Общественное использование объектов капи- тального строи- тельства | 64:13:050902 | земли сельхоз назначения | К-5 | 1,77 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1,77 |
| Итого 16,9 |

| Землепользователь | Категория земли | № кадастрового квартала (участка) | площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | срочный отвод | Всего |
| Администрация Декабристс го муниципального Образования Саратовской области | Земли населенных пунктов | 64:13: 050101 | 0,3 | 0,3 |
|  |  | 64:13: 050902 | 0,25 | 0,25 |
|  |  | 64:13:050102 | 1,43 | 1,43 |
|  |  | 64:13:050201 | 1,38 | 1,38 |
|  |  | 64:13:050206 | 0,4 | 0,4 |
| Администрация Декаб- ристского муниципально- го образования Саратов- ской области | Земли сельхоз назначения | 64:13:050601 | 2,43 | 2,43 |
|  |  | 64:13:050701 | 3,4 | 3,4 |
| Итого по водопроводу | 9,59 |

| Цель изъятия | Занимаемые угодья, пост./срочн., га |
| --- | --- |
|  | земли с/х | назначения | земли про- мыш- лен- ности | земли насе- лен- ных пунк- тов | про- чие зем- ли | всего |
|  | пашня | паст- бище | земли, заня- тые лесо- насаж дени- ями | прочие земли (поле- вые доро- ги) |  |  |  |  |
| Водопровод, | 0,0007 | - | - | - | - | 0,001 | - | 0,0017 |
| стройплощадка | 5,83 |  |  |  |  | 3,76 |  | 9,59 |
| ИТОГО | 0,0007 5,83 | - | - | - | - . | 0,0073 3,76 | - | 0,008 9,59 |